ПАМЯТКА

по соблюдению  мер пожарной безопасности

в отопительный сезон

Чтобы обезопасить себя во время отопительного сезона вам необходимо соблюдать следующие рекомендации:

-отопительные печи и дымоходы осмотреть и по необходимости произвести ремонт;

-очистить дымоходы и трубы от сажи, очистки повторять через каждые 3 месяца;

- осмотреть на чердаках все дымовые каналы на трубы, это позволит вам оперативно обнаружить возникшие прогары и  трещины по следам копоти.

-Их немедленно следует замазать глиной;

- прибить перед топочным отверстием железный лист из кровельной стали размером 50х70 см;

-нельзя использовать для дымоходов материалы, не предназначенные к длительной эксплуатации при больших перепадах температуры;

При эксплуатации печного отопления запрещается:

-самовольно устанавливать в жилом доме временные печи кустарного производства, и металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности;

-хранить на печи и рядом с ней сгораемые материалы;

- применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи (бензин, керосин, и т.п.);

-топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- выбрасывать не затушенную золу и угли вблизи деревянных строений;

-оставлять без присмотра топящиеся печи, а также доверять присмотр несовершеннолетним детям;

-использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

перекаливать печи.

Если вы используете электронагреватель, то следует знать и выполнять правила его установки и эксплуатации:

- Следите за состоянием электрической проводки в доме, выполняйте её своевременный ремонт и замену;

- Все неисправные электроприборы должны быть сданы в ремонт, исправные периодически подвергаться профилактическому обслуживанию;

- При перепадах напряжения в сети, обязательно обратитесь в жилищно-эксплуатационную службу, чтобы выяснить и устранить причину их возникновения;

- При использовании обогревателей в зимний период, не оставляйте их включёнными постоянно, а также размещайте подальше от легковоспламеняющихся предметов.